## Slide 1
资产管理平台 · 技术方案
电子围栏管理平台
完整设计方案
Web 管理平台 · 天地图 + MapLibre-GL JS · PostgreSQL + PostGIS · Redis
GPS / 北斗定位设备上报点位 → 空间判断进出围栏 → 实时告警推送
Notes: 封面页。平台定位：资产管理平台电子围栏模块完整设计方案。

## Slide 2
目 录
01
围栏类型选型
圆形 · 多边形 · 路线缓冲 · 行政区
02
数据库设计
PostgreSQL+PostGIS + Redis 防抖
03
前端实现
MapLibre-GL Geoman 绘制 · 围栏渲染
04
后端处理流程
GPS上报 → 判断 → 事件 → 告警推送
05
部署与性能
两种部署模式对比 · 规模参考
06
Web平台功能 & 坑点
功能清单 · 四大常见坑
Notes: 目录：6大章节覆盖电子围栏从设计到实现的全链路。

## Slide 3
围栏类型选型
四种围栏类型，覆盖资产监控主要场景
最常用
圆形围栏
中心点经纬度 + 半径（米）
适合仓库、厂区、固定点位
后端存为 Polygon（ST_Buffer）
灵活
多边形围栏
自由绘制不规则区域
适合园区、工地、禁区
直接存 GeoJSON Polygon
可选
路线缓冲围栏
沿路线设置左右缓冲距离
用于路线偏离告警
ST_Buffer 路线几何体生成
可选
行政区围栏
调用天地图行政区边界
省/市/县级，无需手动描点
自动同步行政区划调整
Notes: 四种类型。圆形和多边形是主力，路线缓冲和行政区按需扩展。注意圆形需后端 ST_Buffer 转多边形存储。

## Slide 4
告警触发规则
5 种告警类型 + 防重复触发核心机制
进入围栏告警
设备从外部进入围栏范围触发
离开围栏告警
设备从围栏内部离开范围触发
围栏内停留超时
在围栏内滞留超过设定时间（分钟）
围栏内超速告警
围栏区域内行驶速度超过限速值
生效时间段配置
仅在指定时段和星期内生效判断
核心设计原则
只在状态切换时触发告警
外 → 内：触发一次【进入告警】
持续在内：不重复告警
内 → 外：触发一次【离开告警】
⚠ 边界抖动风险
GPS 误差导致边界处来回跳动
每次都告警 → 大量垃圾数据
→ 需防抖机制（见后续章节）
Notes: 5种告警类型，核心原则是状态切换才触发，不是每条GPS都触发。边界抖动是最大风险。

## Slide 5
数据库架构设计
PostgreSQL + PostGIS（三张表）+ Redis 状态缓存
geo_fence
围栏主表
· id, fence_name, fence_type
· geom geometry + GIST 空间索引
· radius（圆形半径/米）
· alarm_enter / alarm_leave
· alarm_dwell_timeout, speed_limit
· valid_start/end, valid_weekdays
geo_fence_device
围栏设备绑定
· fence_id → geo_fence(id)
· device_imei VARCHAR(64)
· UNIQUE(fence_id, imei)
· 一围栏可绑多台设备
· 一设备可绑多个围栏
geo_fence_alarm_log
告警事件表
· fence_id, device_imei
· alarm_type (1进/2出/3滞/4速)
· lng, lat, alarm_time
· handle_status (0未/1已处理)
· address, remark
Redis 状态防抖缓存
fence:state:{imei}:{fenceId} = inside / outside | fence:dwell:{imei}:{fenceId} = 进入时间戳
状态只存 Redis，切换时才写告警日志，规则变更需清对应 key
Notes: 三表分工：主表存围栏规则，绑定表存设备关联，告警日志存事件。Redis存实时状态是防抖核心。

## Slide 6
前端实现方案
MapLibre-GL JS + @geoman-io/maplibre-gl-geoman
1
绘制围栏
startDraw("circle")
或 startDraw("polygon")
用户在地图点击绘制
2
获取GeoJSON
getAllGeojson()
圆形→Point+radius
多边形→Polygon
3
后端入库
圆形 ST_Buffer 转 Polygon
多边形直接存 geom
统一 EPSG:4326
4
图层渲染
addSource + addLayer(fill)
禁区红 / 作业绿
点击围栏弹窗规则
⚠ 重要：geoman circle 输出是 Point，不是 Polygon，前端不可直接渲染为围栏区域
正确做法：前端把 Point + radius 传给后端，后端执行 ST_Buffer(point::geography, radius)::geometry 生成多边形后入库；前端渲染时读后端返回的 Polygon。
Notes: 前端4步：绘制→获取GeoJSON→后端入库→渲染图层。关键：圆形输出Point，需后端转Polygon。

## Slide 7
后端处理流程
设备 GPS 上报 → 过滤 → 空间判断 → 状态比对 → 告警
1
接收 GPS 上报
IMEI、lng、lat、speed、hdop、timestamp
2
过滤无效点位
hdop > 5 跳过；重复点位跳过
3
查询绑定围栏
JOIN geo_fence_device WHERE imei=? AND enable=1
4
PostGIS 空间判断
ST_Contains(geom, ST_MakePoint(lng,lat))
5
对比 Redis 状态
GET fence:state:{imei}:{fid} → inside/outside
6
生成告警事件
外→内：进入事件 | 内→外：离开事件 | 滞留：超时事件
7
写入告警日志
INSERT geo_fence_alarm_log
8
更新 Redis + 推送
SET fence:state:new | WebSocket 推送前端弹窗
Notes: 8步处理流程。左侧：输入过滤与空间判断。右侧：状态比对→生成事件→写DB→推送。

## Slide 8
边界抖动问题与解决方案
GPS 误差导致边界处反复进出 → 必须防抖
问题：GPS 定位误差 5-30 米，设备在围栏边界时连续上报点位来回跳动（内→外→内），产生大量垃圾告警，严重影响使用体验。
方案 01
状态连续确认（推荐）
连续 2-3 次上报状态一致，才更新 Redis 正式状态并触发告警；单次抖动忽略，不修改状态。
Redis key：fence:cnt:{imei}:{fid} 记录连续计数
方案 02
围栏缓冲区扩展
围栏向外扩展 20-50 米缓冲带；设备在缓冲区内不触发进出事件，超出缓冲带才切换状态。
ST_Buffer(geom, 30) 生成外扩判断边界
方案 03
过滤精度差点位
当 hdop > 5（水平精度因子过大）时，直接跳过该点位的围栏判断，不更新任何状态。
NMEA 定位报文中 hdop 字段标识精度
Notes: 三种防抖方案。实际推荐方案1（连续确认）+ 方案3（过滤精度差点位）组合使用。

## Slide 9
部署模式对比
平台服务端判断（推荐）vs 终端本地判断
对比维度 | 模式 A：平台服务端判断（推荐） | 模式 B：终端本地判断
围栏逻辑位置 | 云端服务器计算 | 设备本地固件计算
是否需改设备固件 | 不需要，设备只管上报 GPS | 需要，支持围栏 AT 指令下发
断网是否能告警 | 不能（依赖上报） | 可以（本地计算）
规则修改生效 | 立刻生效，无需更新设备 | 需重新下发规则到设备
适用场景 | 绝大多数资产管理平台 | 矿山、边境等高安全场景
硬件要求 | 通用 GPS 设备均可 | 设备须支持围栏下发功能
实施难度 | 低（后端开发即可） | 高（固件+平台双端联调）
Notes: 两种部署模式。推荐模式A：服务端判断，无需改设备固件，立刻生效。模式B适合断网也需告警的高安全场景。

## Slide 10
性能规模参考
从百台到万台的技术选型建议
几百 ～ 几千台设备
单节点 PostgreSQL + PostGIS
✓ PostGIS + GIST 空间索引完全够用
✓ 同步 HTTP 接口即可，无需消息队列
✓ 单节点可处理上万 QPS 定位上报
✓ Redis 单实例维护状态，实施简单
✓ 运维成本低，快速落地
上万台设备
分层过滤 + 消息队列架构
▸ 消息队列（Kafka/MQ）削峰缓冲
▸ Redis GEO 粗过滤候选围栏
▸ PostGIS 对候选围栏精确判断
▸ 只查设备绑定围栏，不全库扫描
▸ Redis Cluster 横向扩展状态存储
Notes: 两个规模场景。小规模单节点PostGIS够用；大规模需消息队列+Redis GEO两级过滤。

## Slide 11
Web 平台功能 & 常见坑点
五大功能模块 + 四个必须规避的设计陷阱
Web 平台功能
围栏管理
新增/编辑/删除围栏，绑定设备，启用禁用
地图可视化
围栏图层渲染，点击弹窗，颜色区分类型
告警中心
实时弹窗，分页列表，处理标记，导出记录
资产联动
选中设备↔高亮关联围栏，批量绑定操作
轨迹回放
历史轨迹叠加围栏，查看历史越界时间点
常见坑点
坑1 坐标系不统一
混用 GCJ-02 火星坐标导致围栏偏移数十米 → 全链路统一 EPSG:4326
坑2 手写射线法
自写判断代码有边界 bug、无空间索引 → 优先使用 PostGIS ST_Contains
坑3 规则变更不清缓存
修改/删除围栏后 Redis 旧状态残留 → 编辑时同步清理 fence:state:* key
坑4 遍历全库围栏
每次上报扫全表，万台时崩溃 → 只查该设备绑定的围栏集合
Notes: Web平台5功能+4坑点合并一页。坐标系问题最隐蔽，全库扫描是最常见性能陷阱。

## Slide 12
总结与后续规划
围栏类型：圆形 + 多边形为主，路线缓冲 / 行政区可选扩展
数据库：PostGIS + GIST 空间索引 + Redis 状态防抖，三层职责清晰
告警机制：状态机切换触发，三方案组合防边界抖动，WebSocket 实时推送
部署：平台服务端判断（推荐），通用设备即可接入，规则修改立刻生效
性能：百台单节点足够；万台以上加消息队列 + Redis GEO 两级过滤
下一步
① 前端 Geoman 组件接入 ② PostGIS 建库建索引 ③ 后端围栏判断逻辑 ④ WebSocket 告警推送
Notes: 总结5条核心设计决策，4个后续开发步骤。